## Slide 1: MEC8211 – Projet final Vérification et Validation d’un solveur de différences finies réalisé dans le cadre du cours GCH2545 – Modélisation numérique en ingénierie
Antoine Payette-Toupin (2090788)
Charlotte Sabrié (2485495)
Loïc Vignaud (2485146)
Répertoire Github : https://github.com/antoine-pt/MEC6212.git

## Slide 2: Contexte
Vitesse de refroidissement influence les propriétés
Mécanique
Électrique
Thermique
Modéliser le refroidissement
Obtenir la vitesse de refroidissement
Connaître la composition du matériau final
Déduire ses propriétés

## Slide 3: Modélisation mathématique
Refroidissement à l'air ambient d'un lingot métallique cylindrique ​
Température initiale uniforme ​
Modélisation mathématique :
Equation de la chaleur en 2D
Perte thermique surfacique
Symétrie par rotation autour de l’axe central

## Slide 4: Modélisation mathématique
Equation de la chaleur en 2D
En cartésien, on a :
En cylindrique, on retrouve :
=
Schéma d’Euler Explicite :
On vient évaluer l’état d’un système à un temps à l’aide de l’état de ce système au temps .
Méthode directe (pas de système à résoudre) et peu coûteuse.
Problème de stabilité : la méthode d’Euler explicite nécessite de respecter un critère de stabilité entre la discrétisation en temps et en espace :

## Slide 5: Discrétisation : Milieu – Schéma d’Euler Explicite
Hors des frontières (r-1, r+1, z-1, z+1 sont définis)
, ordre 1
, ordre 2
, ordre 2
, ordre 2

## Slide 6: Discrétisation : frontières - Schéma d’Euler Explicite
Condition de symétrie (Neumann) :
Condition de symétrie (Neumann) :
Condition de robin, convection-radiation :
- +
Condition de robin, convection-radiation :
- +
Dicrétisations réalisées à l’aide des méthodes de Gear, d’ordre 2 :

## Slide 7: Description du code :
main.py : fichier permettant d’exécuter le solveur pour une configuration prédéterminée.
fonctions.py : le cœur du code
  Classe Paramètres : classe contenant la configuration du problème.
  Fonction Position : permet de générer les matrices de position des points du domaine (R et M).
  Fonction Température : calcul l’état de la température au pas de temps suivant.
    Génère un état intermédiaire composé de l’état au temps t au milieu et l’état au temps aux frontières.
    Appelle la fonction Milieu.
  Fonction Milieu : permet de calculer l’état de la température au pas de temps suivant à l’aide de l’état intermédiaire fourni par la fonction Température.
Résolution du système : on itère sur le temps en appelant la fonction Température, jusqu’à ce qu’on ait atteint le temps final.

## Slide 8: Calcul de l’ordre de convergence
Développement de Taylor
Ordre 1 en temps :
)

## Slide 9: Calcul de l’ordre de convergence
Ordre 2 en espace (r et z) :
)
)

## Slide 10: Vérification de code - Méthodologie :
Implémentation de divers tests avec le module unittest de python :
  Tests unitaires pour les différentes fonctions du code implémentés :
    testPosition : Test la fonction Position avec des valeurs connues.
    testMilieu : Test la fonction Milieu avec des valeurs connues.
    testTemperature : Test la fonction Temperature avec des valeurs connues.
  Tests de vérification de code implémentés :
    testSymetrie : Test la simplification de la condition de symétrie en comparant le résultat symétrique au résultat du domaine complet.
    testConservationEnergie : Test la conservation de l'énergie du solveur en effectuant un bilan énegérique à l'intérieur du domaine et sur la frontière. On cherche :
    testInvarianceGalileenne : Test l’invariance galiléenne du solveur par translation des coordonnées.
  Implémentation de la MMS pour évaluer l’ordre de convergence du solveur.

## Slide 11: Vérification de code - Résultats :
Tests unitaires : rien de surprenant, objectif de conserver une pérennité et une stabilité du code malgré des changements.
Tests de vérification de code :
  testSymmetrie :
    A révélé un champ de mine de bugs au sein du code.
    A permis de revisiter et de réécrire correctement les équations de discrétisation (que nous croyions déjà bonne).
    Problèmes d’indexation des points, notamment pour les conditions frontières aux coins du domaine.
  testInvarianceGaliléenne :
    A révélé quelques subtilités du code qui on permis de l’améliorer, notamment la manière dont est calculé le rayon et la manière dont sont initialisés les paramètres.
  testConservationEnergie :
    Un peu complexe à mettre en place.
    Flux de chaleur conservé de manière satisfaisante, au millième près.

## Slide 12: Vérification de code – MMS – Méthodologie
Implémentation de la méthode des solutions manufacturés.
Changements nécessaires :
  Implémentation de conditions de Dirichlet aux frontières extérieures:
  Implémentation d’un terme source dans l’équation du milieu du domaine.
  Repenser la classe Paramètres pour intégrer le tout et permettre à un utilisateur d’imposer une MMS, ou non.
Équation choisie :
    Ici, on choisit 2 cosinus de manière à forcer l’équation a être symétrique aux frontières r=0, z=0.
Le calcul du terme source est fait à l’aide de la librairie sympy dans Python. Les développements ne seront donc pas présentés.

## Slide 13: Vérification de code – MMS – Résultats :
Discrétisation spatiale prend le dessus

## Slide 14: Vérification de code – MMS – Résultats :
Discrétisation temporelle prend le dessus

## Slide 15: Evaluation de l’erreur numérique (GCI)
Selon les 3 paramètres,
Donc, pour le calcul du GCI, et